## Slide 1: 计算机网络基础知识

## Slide 2: 计算机网络的定义
利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统连接起来，以功能完善的网络软件（网络通信协议及网络操作系统等）实现网络中资源共享和信息传递的系统，称位计算机网络系统。

## Slide 3: 计算机网络的构成
按照逻辑功能分为以下两部分组成：
(1) 边缘部分（资源子网）由所有连接在因特网上的主机、软件、信息资源以及连网外设构成，负责数据的收集、存贮和处理（提供共享数据） 。
(2) 核心部分（通信子网） 由大量网络和连接这些网络的路由器、通信线路和网络协议、通信软件构成，负责数据的传输、转发等通信处理。这部分是为边缘部分提供服务的（提供连通性和交换数据）。

## Slide 5: 资源子网
主要包括：
主机
可以时大型机、小型机或局域网中微型计算机，他们是网络中的主要资源，也是数据资源和软件资源的拥有者。
终端
是直接面向用户的交互设备，可以是键盘和显示器组成的简单终端，也可以是微型计算机系统
计算机外设
主要是网络中的一些共享设备，如大型的硬盘机、打印机等。

## Slide 6: 通信子网
主要包括:
网络节点
主要包括网卡、交换机、路由器等
通信链路
两个节点之间的一条通信信道。链路的传输媒体包括:双绞线、同轴电缆、光纤、无线电波通信、卫星通信等。
信号转换器
对信号进行转换以适应不同传输媒体的要求。

## Slide 7: 计算机网络的功能
数据交换和通信
资源共享
提高系统的可靠性和可用性
负载均衡，相互协作
分布式网络管理
提高系统性能价格比，易于扩充，便于维护

## Slide 8: 计算机网络分类
从网络的作用范围进行分类：
广域网
局域网
城域网
从网络的使用者进行分类：
公用网
专用网

## Slide 9: 计算机网络的拓扑结构
主要用于局域网，安装简单，所需通信器材、线缆的成本低，扩展方便。
总线型

## Slide 10
环形结构是组建大型、告诉局域网的主干网常采用的拓扑结构，如光纤主干网。
环中的信息单方向地环绕传送。
环型

## Slide 11
星型结构是小型局域网常采用的一种拓扑结构。
星型

## Slide 12
树形结构是星型结构的发展和扩充。
树形结构是大中型局域网常采用的一种拓扑结构。
树型

## Slide 13: 计算机网络的主要性能指标
时延
发送时延
传播时延
处理时延
带宽

## Slide 14: 计算机网络的硬件与软件
计算机网络的硬件
1．计算机设备
  服务器
  客户机
2．通信设备
  传输介质
  网络适配器(Network Adapter) （网卡）
  集线器(Hub)
  交换机
  路由器(Router)
  调制解调器(Modem)

## Slide 15: 网络传输介质

## Slide 16: 双绞线
使用双绞线组网，双绞线和其他网络设备（例如网卡）连接必须是RJ-45接头（也叫水晶头）。

## Slide 17
双绞线(TP:Twisted Pairwire)：由两条互相绝缘的铜线组成，其典型粗细为直径1mm，这两条线像螺纹一样拧在一起，这样可以减少邻近线路的电气干扰。
双绞线可分为
  非屏蔽双绞线(UTP:Unshielded Twisted Pair)
  屏蔽双绞线(STP:Shielded Twisted Pair):电缆的外层由铝箔包裹着，价格相对高
分类：3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线
  5类线、超5类线、6类线是网络布线最常用的网线

## Slide 19
直通线缆：水晶头两端都遵循568A或568B标准
  例如，交换机连接计算机网卡
交叉线缆：水晶头一端遵循568A，另一端遵循568B标准
  例如，计算机网卡连接计算机网卡