## Slide 1: 计算机网络基础知识

## Slide 2: 计算机网络的定义
利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统连接起来，以功能完善的网络软件（网络通信协议及网络操作系统等）实现网络中资源共享和信息传递的系统，称位计算机网络系统。

## Slide 3: 计算机网络的构成
按照逻辑功能分为以下两部分组成：
(1) 边缘部分（资源子网）由所有连接在因特网上的主机、软件、信息资源以及连网外设构成，负责数据的收集、存贮和处理（提供共享数据） 。
(2) 核心部分（通信子网） 由大量网络和连接这些网络的路由器、通信线路和网络协议、通信软件构成，负责数据的传输、转发等通信处理。这部分是为边缘部分提供服务的（提供连通性和交换数据）。

## Slide 5: 资源子网
主要包括：
主机
可以时大型机、小型机或局域网中微型计算机，他们是网络中的主要资源，也是数据资源和软件资源的拥有者。
终端
是直接面向用户的交互设备，可以是键盘和显示器组成的简单终端，也可以是微型计算机系统
计算机外设
主要是网络中的一些共享设备，如大型的硬盘机、打印机等。

## Slide 6: 通信子网
主要包括:
网络节点
主要包括网卡、交换机、路由器等
通信链路
两个节点之间的一条通信信道。链路的传输媒体包括:双绞线、同轴电缆、光纤、无线电波通信、卫星通信等。
信号转换器
对信号进行转换以适应不同传输媒体的要求。

## Slide 7: 计算机网络的功能
数据交换和通信
资源共享
提高系统的可靠性和可用性
负载均衡，相互协作
分布式网络管理
提高系统性能价格比，易于扩充，便于维护

## Slide 8: 计算机网络分类
从网络的作用范围进行分类：
广域网
局域网
城域网
从网络的使用者进行分类：
公用网
专用网

## Slide 9: 计算机网络的拓扑结构
主要用于局域网，安装简单，所需通信器材、线缆的成本低，扩展方便。
总线型

## Slide 10
环形结构是组建大型、告诉局域网的主干网常采用的拓扑结构，如光纤主干网。
环中的信息单方向地环绕传送。
环型

## Slide 11
星型结构是小型局域网常采用的一种拓扑结构。
星型

## Slide 12
树形结构是星型结构的发展和扩充。
树形结构是大中型局域网常采用的一种拓扑结构。
树型

## Slide 13: 计算机网络的主要性能指标
时延
发送时延
传播时延
处理时延
带宽

## Slide 14: 计算机网络的硬件与软件
计算机网络的硬件
1．计算机设备
  服务器
  客户机
2．通信设备
  传输介质
  网络适配器(Network Adapter) （网卡）
  集线器(Hub)
  交换机
  路由器(Router)
  调制解调器(Modem)

## Slide 15: 网络传输介质

## Slide 16: 双绞线
使用双绞线组网，双绞线和其他网络设备（例如网卡）连接必须是RJ-45接头（也叫水晶头）。

## Slide 17
双绞线(TP:Twisted Pairwire)：由两条互相绝缘的铜线组成，其典型粗细为直径1mm，这两条线像螺纹一样拧在一起，这样可以减少邻近线路的电气干扰。
双绞线可分为
  非屏蔽双绞线(UTP:Unshielded Twisted Pair)
  屏蔽双绞线(STP:Shielded Twisted Pair):电缆的外层由铝箔包裹着，价格相对高
分类：3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线
  5类线、超5类线、6类线是网络布线最常用的网线

## Slide 19
直通线缆：水晶头两端都遵循568A或568B标准
  例如，交换机连接计算机网卡
交叉线缆：水晶头一端遵循568A，另一端遵循568B标准
  例如，计算机网卡连接计算机网卡

## Slide 20: 同轴电缆
同轴电缆由导体铜质芯线、绝缘层、网状编制的外导体屏蔽层以及保护塑料外层所组成。
由于外导体屏蔽层的作用，同轴电缆具有很好的抗干扰特性

## Slide 21: 光缆
光纤：光导纤维的简写，是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。
光导纤维由前香港中文大学校长高锟提出。

## Slide 22: 网卡（网络适配器）
网卡
  网络适配器或网络接口卡（ Network Interface Card）
  它是使计算机联网的设备，将PC机和LAN连接的网络适配器
  每一个张网卡都有一个唯一的mac地址
基本功能
  读入其他网络设备发送来的数据包，进行拆包，将其转换成客户机可以识别的数据格式，然后传给PC设备；
  将PC设备发送的数据打包，发送给其他网络设备

## Slide 23: 网络协议
计算机网络中要做到有条不紊的交换数据，就必须遵守一些事先约好的规则。这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题。这些为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定即称为网络协议
网络协议主要协议三要素：
语法，即数据与控制信息的结构或格式
语义，即需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
同步，即事件实现顺序的详细说明。

## Slide 24: 网络体系结构简介
由于网络协议的复杂性，以及出于维护方面的考虑，研究和实现计算机网络时将其分为若干层次，每层的功能相对独立，通信双方的对等层之间必须遵循相同的协议。这种层次的划分以及各层的协议的集合叫做计算机网络体系结构。
OSI和TCP/IP是目前最受关注的体系结构
OSI是一个七层的结构，TCP/IP是一个四层的结构。

## Slide 25: TCP/IP简介
TCP/IP是目前最完整、最被普遍接受的Internet通信协议标准。
TCP/IP协议实际上是一个协议簇，由一组协议组成，其中最核心的是TCP和IP。
IP协议工作在网络层，TCP和UDP工作在传输层。
常用协议：
Http
FTP
SMTP
DNS