## Slide 1: 计算机应用基础
老师：王玺

## Slide 2: 第一章 计算机概述
2020/10/9
计算机文化基础 - 第一章 计算机的基础知识
2
1.1、计算机基本概况
1.2、数制与信息存储
1.3、字符与汉字编码
1.4、计算机硬件系统
1.5、计算机软件系统
1.6、计算机网络安全

## Slide 3: 1.1、计算机基本概况
1.1.1 、计算机的诞生
1.1.2 、计算机的发展阶段
1.1.3、 计算机分类
1.1.4 、计算机特点
1.1.5 、计算机应用领域

## Slide 4: 1.1.1计算机的诞生

## Slide 5: 弹道计算
第二次世界大战，美国军方要求对炮弹的轨迹进行分析，但是人工分析太慢，提出了制造弹道计算机的要求，这个任务交给了宾悉法尼亚大学。

## Slide 6: 世界上第一台通用计算机
1946年2月，在美国军方的主持下美国宾悉法尼亚大学的莫奇里(Mauchly)和艾克特(Eckert) ，成功地设计了世界上第一台电子计算，称为电子数字积分计算机，简称为ENIAC(埃尼亚克) (Electronic Numerical Integrator And Computer)。
左：莫奇里 右：艾克特
2020/10/9
计算机文化基础 - 第一章 计算机的基础知识
6
美国电子工程师
1907~1980
美国电子工程师
1919~1995

## Slide 7: 碾压人类的计算速度
计算炮弹发射到进入轨道的40个点，手工操作机械计算需要7~10个小时，ENIAC仅用3秒。

## Slide 8: ENIAC简介
ENIAC计算机总过安装了16种型号的18000个真空管，1500个电子继电器，70000个电阻器，18000个电容器，占地面积170m3，堪称“巨型机”。

## Slide 9: ENIAC的缺陷
ENIAC并不是现代计算机的基础，在1944年，人们已经意识到ENIAC的缺陷：
并未全部采用二进制。
没有存储器。

## Slide 10: 冯·诺依曼
冯· 诺依曼于1945年提出了“存储程序控制型计算机”的计算机体系结构设计思想。因此，被称为计算机之父。
美国数学家
1903~1957

## Slide 11: 冯诺依曼的贡献
撰写了《EDVAC报告书的第一份草案》
  机器内部使用二进制表示数据；
  像存储数据一样存储程序；
  计算机由运算器、控制器、存储器、输入模块和输出模块5部分组成。

## Slide 12: 冯诺依曼设计的由来
数学家，发明家，天文学家
在1834年发明了分析机。
计算各种数学函数
查尔斯·巴贝奇
（1792-1871）

## Slide 13: 计算机雏形
提出了三个重要的部分：
存储库
运算室
控制装置

## Slide 14: 图灵
计算机科学之父
数学家和密码学家
人工智能之父
计算机仿真
图灵测试
发明了图灵机（1936）
1912-1954

## Slide 15: 图灵机的意义
证明了通用计算理论（只要为它编好程序，它就能承担其他机器能做的任何工作。）
揭示了计算机的工作模式和主要架构
引入读写、算法与程序的概念

## Slide 16: 机械结构

## Slide 17: 架构和程序

## Slide 18: ENIVA，EDVAC，EDSAC
ENIAC是世界上第一台通用电子计算机（1946年）
EDVAC 为储存程序式计算机（离散变量电子计算机 ）（1951年）
EDSAC第一台实用的储存程序式计算机(电子延迟存储自动计算器) 以EDVAC为蓝本设计和建造（改进版 ），两者的区别在于实用性。（1949年）

## Slide 19: 1.1.2 、计算机发展的几个阶段

## Slide 20
2020/10/9
计算机文化基础 - 第一章 计算机的基础知识
20
第一代 |  |  | 第二代 | 
1946~1955 |  |  | 1956~1963 | 
电子管 |  |  | 晶体管 | 
几千条指令/秒 |  |  | 几兆条指令/秒 | 
第三代 |  |  | 第四代 | 
1964~1971 |  |  | 1972~Now | 
中小规模集成电路 |  |  | 大规模和超大规模集成电路 | 
几千万指令/秒 |  |  | 几亿条指令/秒 | 

## Slide 21: 1.1.3 、计算机分类

## Slide 22: 计算机分类
2020/10/9
计算机文化基础 - 第一章 计算机的基础知识
22
按工作原理划分
按功能划分
按性能划分
模拟式电子计算机 数字式电子计算机 模拟数字混合计算机
专用计算机
通用计算机
巨型计算机
大中型计算机
小型计算机
工作站
微型计算机
服务器

## Slide 23
巨型计算机
大中型计算机

## Slide 24
小型计算机
工作站
微型计算机

## Slide 25: 1.1.4 、计算机特点

## Slide 26
2020/10/9
计算机文化基础 - 第一章 计算机的基础知识
26
运算速度快 ：
  运算速度是指计算机每秒能执行多少条指令。常用单位是MIPS(Million Instructions Per Second)的缩写，每秒处理的百万级的机器语言指令数 ；
  时钟频率是指同步电路中时钟的基础频率，它以“若干次周期每秒”来度量，量度单位采用赫兹（Hz）。
  计算精度高：圆周率л的计算，有人曾利用计算机算到小数点后200万位；

## Slide 27
具有“记意”和逻辑判断能力：在程序执行过程中，计算机能够进行各种基本逻辑判断，并根据判断结果来决定下一步执行哪条指令；
自动运行程序：用户实现编写好程序代码，向计算机发出执行指令，计算机自动完成相关操作，如，网络数据传输，无人驾驶轿车等

## Slide 28: 1.1.5 、计算机应用领域

## Slide 29
2020/10/9
计算机文化基础 - 第一章 计算机的基础知识
29
(1)数值计算
(2)信息处理
(3)过程控制
(4)计算机辅助系统:CAD,CAM,CAI,CAT
(5)人工智能
(6)仿真系统
(7)办公自动化

## Slide 30
  (1)科学计算
  利用计算机求解数学问题近似解的方法与过程，包括：数值微分，数值积分，数值最优化等；
  基本运算符：加(+)、减(-)、乘(*)、除(/)、取余(%)运算。
  应用于军事，气象、地震等领域

## Slide 31
(2)信息处理
目前最广泛应用的领域，信息处理泛指非科技、工程方面的数据处理，包括制表、统计、排序、检索、文字编辑等；
广泛应用于企业管理、人事管理、财务管理等诸多领域。

## Slide 32
(3)过程控制：以被控制对象的温度、速度、压力、行为动作等参数为控制变量的自动控制。

## Slide 33
  (4)计算机辅助系统:
  CAD计算机辅助设计，利用计算机和图形设备帮助设计人员完成设计工作。

## Slide 34
CAM计算机辅助制造，利用计算机通过各种数值控制设备，自动完成离散产品的加工、装配、检测和包装等制造过程。

## Slide 35
CAI计算机辅助教学，在多媒体计算机辅助下进行的各种教学活动。

## Slide 36
CAT计算机辅助测试，利用多媒体计算机协助对学生的学习效果进行测试和评估。

## Slide 37
(5)人工智能：通过计算机控制以使电子设备具有某些人类思维逻辑。

## Slide 38
（6）系统仿真
（7）办公自动化

## Slide 39: 1.2、数制及信息存储

## Slide 40: 数制及信息存储
2020/10/9
计算机文化基础 - 第一章 计算机的基础知识
40
1.2.1、基数和位权
1.2.2、数制转换
1.2.3、信息存储

## Slide 41: 1.2.1、基数
2020/10/9
计算机文化基础 - 第一章 计算机的基础知识
41
基数（r进制）：逢r进一，可以用的数为r个，分别为0,1,2, … ,r-1。例如：八进制的基数为8，可用数码为八个，分别为：0,1,2,3,4,5,6,7。

## Slide 42: 常用进制
2020/10/9
计算机文化基础 - 第一章 计算机的基础知识
42
进制 | 基数r | 基本符号 | 后缀
二进制 (Binary) | 2 | 0,1 | B
八进制 (Octal) | 8 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | O
十进制 (Decimal) | 10 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | D
十六进制 (Hexadecimal) | 16 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B, C,D,E,F | H

## Slide 43: 位权
数制中某一位的单位值，称为该为的权。
对于r进制，其Dn位的权=rn

## Slide 44: 常用进制位权
进制 | D3 | D2 | D1 | D0 | . | D-1 | D-2
二进制 | 23 | 22 | 21 | 20 | . | 2-1 | 2-2
八进制 | 83 | 82 | 81 | 80 | . | 8-1 | 8-2
十进制 | 103 | 102 | 101 | 100 | . | 10-1 | 10-2
十六进制 | 163 | 162 | 161 | 160 | . | 16-1 | 16-2

## Slide 45: 1.2.2、数制转换
1、二、八、十六进制转换为十进制
2、二、八、十六进制之间的转换
3、十进制转换为二、八、十六进制

## Slide 46: 1、其他进制转换为十进制
转换规则：按位权展开相加
1100.0101B
= 1×23+ 1×22+0×21+0×20+ 0×2-1
+1×2-2+0×2-3+1×2-4
= 12.3125D
31A.7H
= 3×162+1×161+10×160+7×16-1
= 794.4375D

## Slide 47: 课堂练习：
将下方的数转为十进制数：
10100.01B=?
234.56O=?
76H=?
下面最大的数是（）
A ) 110100B B) 63O C) 53D D) 36H

## Slide 48
234.56O=2*82+3*81+4*80+5*8-1+6*8-2
=128+24+4+5/8+6/64
=156+0.625+0.09375
=156.71875D

## Slide 49
下列无符号数中，最小的数是（ ） A.（11011001）B B.(75)D C.(37)O D.(2A)H
运算式(2008)D-(3723)O 的结果是（ ）
A）(-1715)D B) (5)D C) (5)H D) (101)B E) (3263)O

## Slide 50: 2、十进制转其他进制
整数部分和小数部分分别进行转换
整数部分采用“除基取余，余数倒序排列”方法。即用基数连续去除十进制数的整数部分，直到商数等于0为止，然后对余数逆序排列。
小数部分采用“乘基取整，整数顺序排列”方法。即用基数连续去乘十进制数的小数部分，直到小数等于0或满足要求精度为止，然后对整数部分顺序排列。

## Slide 51: 十进制转二进制整数部分

## Slide 52: 十进制转二进制小数部分

## Slide 53: 十进制转二进制
13.6875D转为二进制为:
1101.1011B

## Slide 54
整数部分
19.25 =
19
2
余数
9
2
1
4
2
1
2
1
0
2
2
0
1
0
高位
低位
(19)10=(10011)2
小数部分
0.25=
0.25*2 = 0.5 整数部分为 0
0.5*2 = 1.0 整数部分为 1
0.25= (0.01)B
高位
低位
整数部分除2取余, 小数部分乘2取整。

## Slide 55: 十进制转二进制保留位数
由于十进制转二进制会出现无限位数的情况（例如0.24），因此常常要求保留相应位数。
保留是应该遵循0舍1近的原则，被保留的位数，即使为0，也必须写出
例如：0.10110101B，保留三位，为0.110

## Slide 56: 课堂练习：
94.5D=?B
0.4D(精度到6)=?B

## Slide 57: 十进制转八进制
整数部分：
例（125.45）10 = （ ？） 8
125
8
15
5
8
1
7
8
0
1
最低位数
最高位数
余数

## Slide 58: 小数部分：
0. 4 5
8
×
6 0
3.
8
×
8
8
×
4.
4
6.
8
×
2
3.
整数
3
4
6
3
二进制数高位
二进制数低位
(125.45)10 ≈ (175.3463) 8

## Slide 59: 八进制保留小数
八进制保留小数采取4进3舍

## Slide 60: 课堂练习
17.5625D对应的8进制数是:
21.5625O
21.44 O
21.73 O
21.731O

## Slide 61
76.625D对应的8进制数是()。
与十进制数0.3125对应的8进制数是()

## Slide 62: 十进制转十六进制
2020/10/9
计算机文化基础 - 第一章 计算机的基础知识
62
整数部分：
例（1023.3125 ）D = （ ？） H
1023
16
63
15(F)
16
3
15(F)
16
0
3
最低位数
最高位数
余数
（1023）D = （ 3FF） H

## Slide 63
小数部分：
0. 3 1 2 5
16
×
0
5.
整数
5
(1023.3125 )D = (3FF.5) H

## Slide 64: 十六进制保留小数
十六进制保留小数采取8进7舍

## Slide 65: 课堂综合练习：
与十进制数938相对应的16进制数是()
3AAH
456H
289H
3ABH

## Slide 66
198D=(?)B=(?)O=(?)H
856.34D=(?)B=(?)O=(?)H(保留小数点后4位)

## Slide 67
十进制数2003等值于二进制数（ ）。
0100000111
10000011
110000111
11111010011
1111010011
算式（2047）D－（3FF）H ＋（2000）O的结果是（ ）
A）（2048）D B）（2049）D C）（3746）O D）（1AF7）H

## Slide 68
算式（2047）D－（3FF）H ＋（2000）O的结果是:
（2048）D
（2049）D
（3746）O
（1AF7）H

## Slide 69
2、二、八、十六进制之间的转换
二、八、十六进制之间的对应关系
  8=23，16=24
  一位八进制数相当于三位二进制数
  一位十六进制数相当于四位二进制数
转换规则
  二进制数各位以小数点为中心向两边划分，每3(4)位为一组，转换为一位8(16)进制数
  两边不足3或4 位时，应补0凑足

## Slide 70
八进制数 二进制数 八进制数 二进制数
0 000 4 100
1 001 5 101
2 010 6 110
3 011 7 111
八进制数与二进制数的转换表

## Slide 71
十六进制数与二进制数的转换
十六进制 二进制 十六进制 二进制数 0 0000 8 1000 1 0001 9 1001 2 0010 A 1010 3 0011 B 1011 4 0100 C 1100
5 0101 D 1101
6 0110 E 1110
7 0111 F 1111

## Slide 72
(1) 二进制数转换成八进制数：以小数点为分界点，左右三位一节，不足三位以零补足三位。
例: (101101.01) 2=(101,101.010)=(55.2)8
(2)八进制数转换成二进制数：将每位八进制数码以三位二进制数表示。
例: (76.42) 8=(111110.100010)2=(111110.10001)2

## Slide 73
(3)二进制数转换成十六进制数：以小数点为分界点，左右每四位一节，不足四位以零补足四位。
例：(1111011011.100101011)2
= (0011,1101,1011.1001,0101,1000)2
= (3DB.958)16

## Slide 74
(4)十六进制数转换成二进制数：将每位十六进制数码以四位二进制数表示。
例：(A3B.C) 16 = (101000111011.1100)2
= (101000111011.11)2

## Slide 75
(5)将十六进制数（A7）H转换成八进制
例：（A7）H=（10100111）B
=（010 100 111）B
=（247）O
(6)将八进制数（0.65）O转换成十六进制
例：（0.65）O =（0. 110 101）B
=（0.110101）B
= （0.D4）H

## Slide 76
课堂练习：
1011110B=?O=?H
56.23O=?B=?H
103.34H=?B=?O

## Slide 77: 1.2.3、信息存储

## Slide 78: 二进制编码存放
在计算机中，各种信息都是以二进制编码的形式存在，即无论是文字、图形、声音、动画，还是视频等信息，在计算机中都是以０和１组成的二进制代码表示，或者说计算机只识别0、1表示的二进制数据。

## Slide 79
信息存储单位
  位(b, bit) 一位二进制信息，度量数据的最小单位
  字节(B, byte) 八位二进制信息，信息存储中最基本单位
存储单位转换
  1KB = 1024B = 210B 1MB = 1024KB = 220B
  1GB = 1024MB= 230B 1TB = 1024GB = 240B

## Slide 80: 1.3、字符与汉字编码
1.3.1 、计算机字符编码（ASCII码）
1.3.2 、计算机汉字编码

## Slide 81
信息编码：采用有限的基本符号，通过某一确定的规则对这些基本符号加以组合，用来描述大量的、复杂多变的信息。
信息编码两大要素：
基本符号的种类
符号组合规则

## Slide 82: 1.3.1 、计算机中字符编码（ASCII码）
ASCII(American Standard Code for Information Interchange，美国标准信息交换码)规定了常用的数字、字符的编码。标准ASCII码采用7位二进制编码，对应的ISO标准为ISO646标准，最多可以表示128个字符。 每个字符可以用一个字节表示，字节的最高位为0。

## Slide 83: ASCII码表（二进制）
高3位 低4位 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
0000 | NUL | DLE | SP空格 | 0 | @ | P | ` | p
0001 | SOH文头 | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q
0010 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r
0011 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s
0100 | EOT文尾 | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t
0101 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u
0110 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v
0111 | BEL | ETB | ’ | 7 | G | W | g | w
1000 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x
1001 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y
1010 | LF换行 | SUB | * | : | J | Z | J | z
1011 | VT | ESC | + | ; | K | [ | K | {
1100 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦
1101 | CR回车 | GS | - | = | M | ] | m | }
1110 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~
1111 | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL

## Slide 84: ASCII码字符的分类
显示字符
范围为32~126，共95个，指能从键盘输入、可以显示和打印的字符。
控制字符
范围是0~31和127，共33个，主要用于控制输入、输出设备。

## Slide 85
字符 | ASCII编码
控制 字符 | 0000,0000—0001,1111 和0111,1111
0 —9 | 0011,0000—0011,1001
A—Z | 0100,0001—0101,1010
a —z | 0110,0001—0110,1010
符号 | 其余
Notes: 例1：A－Z：01000001-01011010( 65至90)
例2：0－9：00110000-00111001 ( 48至57)
例3：从NUL到US控制字符，用00000000-00011111 （十进制的0到31）的32个连续代码表示。
例4：空格： 20H 32
例5： a -z： 61H-7AH 97-122
  A-Z： 41H-5AH 65-90
  0-9： 30H-39H 48-57
普通字符：94个
 每 一个字符有一个编码。
表2-1-1描述了基本ASCII码字符。其中0~31为不可显示、不可打印的控制代码；32~127为可显示、可打印字符代码。
讲课内容、方法、步骤

## Slide 86
第0～31号及第127号共33个，为非打印字符，是控制字符或通讯专用字符，如控制符：LF（换行）、CR（回车）、FF（换页）、DEL（删除）、BEL（振铃）等；通讯专用字符：SOH（文头）、EOT（文尾）、ACK （确认）等。
第32～126号共95个可打印字符，其中第33个（32号）为空格，第48～57号为0～9十个阿拉伯数字；65～90号为26个大写英文字母，97～122号为26个小写英文字母，第127个（126号）为“~”，其余为一些标点符号、运算符号等。
Notes: 例1：A－Z：01000001-01011010( 65至90)
例2：0－9：00110000-00111001 ( 48至57)
例3：从NUL到US控制字符，用00000000-00011111 （十进制的0到31）的32个连续代码表示。
例4：空格： 20H 32
例5： a -z： 61H-7AH 97-122
  A-Z： 41H-5AH 65-90
  0-9： 30H-39H 48-57
普通字符：94个
 每 一个字符有一个编码。
表2-1-1描述了基本ASCII码字符。其中0~31为不可显示、不可打印的控制代码；32~127为可显示、可打印字符代码。
讲课内容、方法、步骤

## Slide 87
从键盘上按键输入“ CHINA”的字串，传送进计算机的，则是01000011、01001000、01001001、01001110、01000001这五个二进制数字串。
Notes: 例1：A－Z：01000001-01011010( 65至90)
例2：0－9：00110000-00111001 ( 48至57)
例3：从NUL到US控制字符，用00000000-00011111 （十进制的0到31）的32个连续代码表示。
例4：空格： 20H 32
例5： a -z： 61H-7AH 97-122
  A-Z： 41H-5AH 65-90
  0-9： 30H-39H 48-57
普通字符：94个
 每 一个字符有一个编码。
表2-1-1描述了基本ASCII码字符。其中0~31为不可显示、不可打印的控制代码；32~127为可显示、可打印字符代码。
讲课内容、方法、步骤

## Slide 88
特征：
任意两个相邻字母的差值为±1
小写字母与大写字母的差值为32D(20H)
控制字符(‘DEL’除外)＜数字字符＜大写字母＜小写字母

## Slide 89
例1、下列字符中，ASCII码值最小的是（ ）
A) A B) a C) Z D) x
例2、已知英文字母D的ASCII码值是44H,
则英文字母F的ASCII码值的十进制为（ ）

## Slide 90: 课堂练习:
1、标准的ASCII码可以表示（ ）种字符
A) 100 B) 127 C) 128 D) 256
2、标准的ASCII码是（ ）位
A）4 B）6 C）7 D）8
3、已知大写字母Y的ASCII值是1011001B,试求大写字母H的ASCII值（十进制表示）？
4、下列字符中，其ASCII码最大的是（ ）
A）9 B）D C）M D) y

## Slide 91
5、已知m的ASCII码十六进制为6DH,则R的ASCII码十进制为()

## Slide 92
1.3.2 、计算机中中文字符编码
输入码
国标码
机内码
字形码
汉字
输入
汉字
输出
汉字信息处理系统的模型

## Slide 93
(1)数码
以数字作为汉字输入编码，如区位码、电报码等。 GB2312-80字符集构成了一个二维表，分成94行，94列，每一个汉字用行号和列号组合编码，称为区位码。其中，区号、位号分别对应一个字节(每个字节仅用7位，最高位为0，习惯上称第一个字节为“高字节”，第二个字节为“低字节”)
1、汉字的输入码

## Slide 94
字母、图形符号、数字区域(682个)
汉字区域(6763个)
1 2 3 · · · · · · · · 94
1~9
10
~
15
16
~
87
88
~
94

## Slide 95
例如，“大”字区号20，位号83，区位码为2083。
用2个字节表示为：00010100 01010011
优点：无重码，且输入码与内部编码的转换比较方便
缺点：难以记忆

## Slide 96
(2)音码
以汉语拼音或拼音缩写作为汉字输入编码。比如，微软全拼，搜狗拼音输入法等
(3)形码
以汉字的结构特征或笔画形状为依据进行输入编码。例如，五笔字型.

## Slide 97
2、汉字交换编码（国标码）
问题：信息通信中，汉字区位码与通信使用的控制码(00H~1FH)发生冲突；比如，“报”字的区位码 为11H 08H，在ASCII码表中对应的控制字符为“DC1”、“BS”。此时，产生二义性，计算机无法准确判断。

## Slide 98
解决方案：区号和位号分别加20H，加以区分；而由此形成编
码称为国标交换码，简称国标码 。
因而就有以下转换公式：
国标码 = 区位码D + 2020H
先将区位码的十进制区号和位号分别转换成对应的十六进制
编码，然后分别加20H
例：“保” 字区位码为（1703）D，试求其国标码(3123H)

## Slide 99: 课堂练习：
1、某汉字的区位码是2534,它的国标码是（ ）
A)4563H B)3942H C)3345H D)6566H
2、某汉字的区位码是8752，则国标码是（ ）

## Slide 100
3、汉字的机内码
问题：国标码由于其高低字节的最高位均为0，因而与ASCII码发生了冲突。如“保” 字，国标码为31H和23H，而西文字符“1”和“#”的ASCII码也分别为31H和23H。
现假如内存中有两个字节为31H和23H，应该表示一个汉字，还是两个西文字符“1”和“#”呢，计算机无法确定。

## Slide 101
因此为了方便计算机内部处理和存储汉字，又区别于ASCII码，将国标码中的每个字节在最高位改设为1，这样就形成了在计算机内部用来进行汉字的存储、运算的编码叫机内码（或汉字内码，或内码）。

## Slide 102
国标码转换为机内码的公式为：
机内码=国标码 + 8080H
例：已知汉字“春”的国标码为343AH，求其机内码 机内码 =国标码+8080H
=343AH+8080H
=B4BAH

## Slide 103
练习：
某一汉字的机内码为B0A1H，求其国标码和区位码(十进制)

## Slide 104
“装”字和“大”字 的拼音输入码分别为“zhuang”、“da”,则它们的国标码字节数分别为()。

## Slide 105
4、汉字的字形码
汉字的显示和打印是根据事先设计好的字形点阵进行的。而计算机只识别二进制代码，因而对字形点阵需要编码。
对汉字字形点阵编码生成字形码。

## Slide 106
汉字“中”字的16×16点阵的字形及字形编码
16×16点阵字形表示
16×16点阵字形编码表示
Notes: 例如，汉字“中”的16×16点阵的字形及字形编码如图2-1-5所示。
讲课内容、方法、步骤
（a）16×16点阵字形表示
（b）16×16点阵字形编码表示
图2-1-5 16×16点阵字形与字形编码
汉字库
在计算机中汉字字形的集合称为“汉字库”，又叫“汉字字模库”。
汉字库中储存有GB2312—80中7445个汉字和图形等符号。汉字库分为：软字库和硬字库。
软字库—— 存储在软盘上的字库，开机时调入内存。
硬字库—— 以硬件的形式插入机器扩充槽。

## Slide 107
例：用16×16点阵表示一个汉字，就是将每个汉字用16行，每行16个点表示，一个点需要1位二进制代码，16个点需用16位二进制代码（即2个字节），共16行，所以需要16行×2字节/行=32字节，即16×16点阵表示一个汉字，字形码需32字节存储空间
字节数=点阵行数×点阵列数/8

## Slide 108
例：用24×24点阵来表示一个汉字（一点为一个二进制位），则2000个汉字需要多少KB容量？
（24×24/ 8）×2000/1024=140.7KB≈141KB

## Slide 109: 计算机系统基本组成

## Slide 110: 1.4、计算机硬件系统
1.4.1、计算机硬件系统组成
1.4.2、指令、指令系统
1.4.3、多媒体计算机
1.4.4、计算机系统主要指标

## Slide 111: 计算机系统的组成
只有硬件的计算机叫做裸机

## Slide 112: 冯·诺依曼计算机
采用冯诺依曼体系机构的计算机，叫做冯诺依曼计算机
冯诺依曼思想：
  二进制
  程序与数据一样存放在内存
  五大模块

## Slide 113: 5大部件
运算器
控制器
存储器
输入和输出设备

## Slide 114
运算器
  对数据进行程序中指令所规定的运算操作（算数运算和逻辑运算）。运算器通常由ALU(算术逻辑单元)，通用寄存器，多路转换器，数据总线组成。
控制器
  对其他四个部件发出控制信号，以控制全机完成指令规定的处理任务。控制器主要包括：程序计数器，指令寄存器，指令译码器等部分组成。

## Slide 115: 中央处理器
运算器与控制器组成计算机的中央处理单元。在微型计算机种，一般都是把运算器和控制集成在一片半导体芯片上，制成大规模集成电路。因此，CPU常常又称位微处理器。

## Slide 116
存储器
  存放程序和数据，包括运算的中间结果和最终结果
  按照用途分为：高速缓冲存储器（cache）,主存储器（内存），辅存（外存）。

## Slide 117
cache：解决CPU和内存之间速率不匹配的问题。Cache固化在CPU中，容量小，价格高，速率与CPU相当；
内存：基本存储单位是字节，容量较小，速度较慢，价格较低
外部存储器：容量大、速度慢、价格低。一般分为三类

## Slide 118
存储器按照存取方式分为：
RAM(Random Access Memory)：随机存取存储器
ROM(Read Only Memory)：只读存储器。
特点：
RAM数据可读写，一旦掉电，数据将丢失；ROM掉电后数据不丢失，只能读数据；
Cache缓存采用速度更高的SRAM技术，内存储器采用DRAM技术

## Slide 119: 其他存储设备
光盘(光存储器)：光学介质制成，存储数据不受湿度、磁场影响，数据可保存30年，分为CD-ROM(只读光盘)，DVD(数字视盘)
U盘(USB flash disk)

## Slide 120
  输入设备：将程序或数据送入计算机进行处理的外部设备。常见的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪、摄像头等
  输出设备：将计算机处理结果以不同形式输出的设备。常见的输出设备有显示器(主要指标是分辨率，640*480)、打印机、投影机等
  输入输出设备：磁带、硬盘等

## Slide 121: 微机
以微处理器芯片为核心，加上存储芯片和输入/输出接口芯片等部件组成微型计算机，简称微机。

## Slide 122: 总线
总线是各部件（或设备）之间传输数据的公用通道。
总线有点
  交换信息、简化连线、工艺简单、提高计算机的可靠性
  便于实现硬件积木化，增加系统的灵活性

## Slide 123: 总线分类
地址总线AB：传输地址信息
数据总线DB：传输数据信息
控制总线CB：用来传送控制信号和时序信号

## Slide 124: 总线种类
16为宽度的ISA总线
32位宽度的PCI总线

## Slide 125: 指令和程序
程序就是按一定规则排列的一系列指令的集合，计算机的工作过程就是执行程序的过程。

## Slide 126: 指令、指令系统
指令
  每条指令都规定了计算机所要执行的一种基本操作，如：取数、加、减、乘、除、存数 等
  指令是对计算机进行程序控制的最小单位
指令类型
  传送指令 数据存取、数据传送
  算术逻辑运算指令 基本的算术逻辑运算
  输入/输出指令 从外部设备读取或写入数据
  程序控制指令 实现控制转移功能，如跳转

## Slide 127
指令格式
一条指令包括操作码和操作数两部分。
  操作码：指出该指令完成操作的类型
  操作数 ：操作的内容或所在的地址，指出参与操作的数据和操作结果存放位置。

## Slide 128: 指令执行过程
一条指令的执行过程分为以下3步骤：
一条指令的功能虽然有限的，但是在 程序开发人员精心编制下的一系列指 令组成的程序可完成的任务是无限的
取指令
分析指令
执行指令

## Slide 129: 计算机软件系统
软件
  由程序、文档、测试数据等
  软件一般分为系统软件和应用软件两大类

## Slide 130
系统软件
  计算机系统开发和执行应用程序所必需的软件集合，为用户提供一个友好的操作界面
  包括
  操作系统：Windows系列（单用户、多任务）、Linux(多用户、多任务)、MS DOS 操作系统、Unix。
  计算机程序设计语言：面向对象（C++、VB、Java、VF /FT）、面向过程（C） /VC++6.0/VB/VF
  服务性程序：监控、诊断、调试程序, ；
  数据库管理系统：Oracle、SQLServer、sybase等.

## Slide 131
应用软件
  专业人员或用户为各种应用而编制的程序
  办公自动化软件(word、 excel、 powerpoint)、科学计算软件、财务管理系统、人事档案管理系统、人工智能专家系统，CAD等

## Slide 132
裸机
操作系统
其他系统软件
应用软件
一般用户

## Slide 133: 计算机程序设计语言
汇编语言
机器语言
高级语言
低级
高级

## Slide 134
机器语言
  计算机硬件能够识别的唯一语言
  表现为一组二进制编码形式
  不同的CPU有不同的机器语言
汇编语言
  用助记符表示每一条机器指令
  与机器的相关性仍然很强
  汇编程序需要汇编成机器语言程序才能执行

## Slide 135
高级语言
  与自然语言和数学语言更接近，可读性强，编程方便
  高级语言程序可以在具有该种语言编译系统的不同计算机上使用
  高级语言程序必须编译或解释成机器语言才能执行
  编译程序和解释程序是系统软件中的重要组成部分

## Slide 136
用高级语言或汇编语言编写的程序称为源程序。
应用编译程序对源程序编译后生成的文件，称为目标文件。

## Slide 137: 汇编、编译、解释和连接
源程序
目标文件
可执行文件
汇编
连接
执行
汇编语言程序
源程序
目标文件
可执行文件
编译
连接
执行
高级语言程序 (编译型)
源程序
逐条解释执行
高级语言程序 (解释型)
解释程序

## Slide 138: 计算机系统性能指标
字长
  计算机能直接处理的二进制数据的位数
  字长代表了机器的精度
  当前微机的字长为32位、64位
存储容量
  内存储器的总字节数。表示单位：B、KB、MB、GB、TB等

## Slide 139
主频
  CPU内核电路的运行频率。如：600MHz、2.6GHz。主频越高，CPU的运算速就越快
运算速度
  计算机每秒执行的指令数目。一般以MIPS（百万条指令/秒）为单位。受主频、字长、内存的容量和速度等因素影响
存储周期
  CPU从内存储器存取一个数据所需的时间。反映了内存的读/写速度。

## Slide 140: 主板
PS/2接口（紫色，接键盘）
PS/2接口（绿色，接鼠标）
散热片（下面是南桥芯片）
散热片（下面是北桥芯片）
PCI插槽
网络接口
音频接口
USB接口
LPT接口
PCI-E x16插槽
PCI-E x1插槽
CPU插座
内存插槽
IDE接口
SATA接口

## Slide 141: CPU

## Slide 142: 内存条
微型计算机的内存储器以内存条的形式出现。
在一块长方形的电路板上并列焊接了多个存储器芯片构成的内存组。
用于存放CPU正在使用或将要使用的程序和数据 。

## Slide 143: 外存储器
硬盘：计算机的主要存储设备，由多张表面涂有磁性介质的圆形铝合金盘片叠加组成，每张盘片有两面，每面分成若干个磁道，每磁道分成若干个扇区,磁盘数据的读写以扇区为单位，每扇区通常存放512字节。
扇区
磁道
硬盘物理存储结构
移动臂
盘片
主轴
读写磁头
传动轴
固态硬盘

## Slide 144
光盘：在有机塑料基底上加各种镀膜制作而成的圆形盘片，由光盘驱动器通过激光原理对其数据读写。
依据读写能力，光盘分为：
  · 只读型光盘（CD-ROM、DVD-ROM）
  · 一次写入型光盘（CD-R、DVD-R）
  · 可擦除型光盘（CD-RW、DVD-RW）
光盘驱动器（简称光驱）分为：
  · CD光驱
  · DVD光驱
  · DVD刻录光驱

## Slide 145
U盘：又称闪存盘、优盘，以闪存为存储介质的外置式移动存储器。一般以USB接口标准与主机连接，可以热插拔。
具有外形小巧、稳定性好、携带方便、价格廉等特点，是数据传递和备份的最佳媒介。

## Slide 146
移动硬盘：也是外置式移动存储器，其内部结构与内置硬盘几乎相同。
具有存储容量大、数据安全性好、传输速度快、使用方便等特点，只要通过专用线缆与主机连接，就可以像使用内置硬盘一样进行读写操作。

## Slide 147
存储卡：一种独立的存储介质，以卡片的形态，嵌于手机、便携式电脑、数码相机、数据摄像机等数码产品中。
具有体积小巧、携带方便、使用简单的特点，多具有良好的兼容性，便于在不同的数码产品之间交换数据。

## Slide 148: 输入设备
键盘：微型计算机必备的输入设备。可以将数字、字母、汉字、标点符号以及一些操作命令输入到计算机。
键盘通过主板上的PS/2口或USB接口与主机相连；也有利用“蓝牙”等无线技术连接到计算机的无线键盘。

## Slide 149
鼠标：微型计算机的基本输入设备。外形轻巧、操纵简易，通过它能够控制屏幕上的鼠标箭头准确定位，并通过鼠标按键方便地完成各种操作。
鼠标通过主板上的PS/2口或USB接口与主机相连；也有利用“蓝牙”技术无线连接到计算机的无线鼠标。
右键
左键
翻页滚轮

## Slide 150: 输入设备
扫描仪：以扫描的方式捕获书稿、图片等图像信息，并转换成计算机能够识别的数据格式输入到计算机。
麦克风：拾取和传送声音的音频输入设备。
摄像头：能够将捕捉到的影像输入到计算机的视频输入设备。
扫描仪 麦克风 摄像头

## Slide 151: 输出设备
显示器：微型计算机必备的输出设备。可以把文字、图形、图像等在屏幕上显示出来。显示器通过显卡接入主机。
显卡（显示适配器）：对主机送出的显示信息转换并控制显示器正确显示输出。
液晶显示器
CRT显示器
显卡

## Slide 152
打印机：将计算机的处理结果输出到纸质上，是办公场所必备的外部设备。
打印机通过USB接口与主机相连，一些专用打印机也可用LPT接口接入主机。
喷墨打印机
激光打印机
针式打印机

## Slide 153
投影仪：将图像或视频投射到幕布上的设备，广泛应用于教学、会议、娱乐等场合。
音箱：将音频信号变换为声音并放大回放的设备。音箱和麦克风等音频设备通过声卡所提供的专用音频接口接入主机。
投影仪
音箱

## Slide 154
1.6、计算机网络安全
1.6.1、计算机病毒与预防
计算机病毒 是指人为编写的破坏计算机功能或毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的程序代码。
计算机病毒的特点
攻击破坏性，寄生变形性、传播及传染性、 潜伏性。

## Slide 155
计算机病毒预防措施
避免多人共用一台计算机；
杜绝使用来源不明的移动存储设备和盗版软件；
不要打开陌生人发来的邮件；
将重要的数据文件备份到移动存储设备上；
用杀毒软件定期检查计算机，并经常升级杀毒软件。

## Slide 156
1.6.2、计算机网络安全措施
防火墙
布置在内网和外网之间
入侵检测
布置在计算机内部网络的各个关键位置